| [palonnier monopoutre fixe] | G5012 |
| --- | --- |

| Référence | CMU t | Portée mm | HP mm | S x R mm | B mm | D mm | C mm | Poids kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PNMF1T1M | 1 | 1000 | 239 | 70 x 110 | 90 | 10,2 | 13 | 14 |
| PNMF1T2M |  | 2000 | 244 |  | 150 | 13 | 20 | 38 |
| PNMF1T3M |  | 3000 | 267 |  | 178 | 14 | 22 | 64 |
| PNMF1T4M |  | 4000 | 283 |  | 194 | 13 | 20 | 103 |
| PNMF1T5M |  | 5000 | 305 |  | 218 | 13 | 20 | 160 |
| PNMF2T1M | 2 | 1000 | 264 | 80 x 130 | 150 | 13 | 20 | 24 |
| PNMF2T2M |  | 2000 | 320 |  | 194 | 13 | 20 | 57 |
| PNMF2T3M |  | 3000 | 325 |  | 218 | 13 | 20 | 100 |
| PNMF2T4M |  | 4000 | 342 |  | 240 | 13 | 22,5 | 150 |
| PNMF2T5M |  | 5000 | 363 |  | 260 | 13 | 22,5 | 225 |
| PNMF3T1M | 3 | 1000 | 306 | 90 x 140 | 178 | 14 | 22 | 31 |
| PNMF3T2M |  | 2000 | 356 |  | 216 | 20,2 | 30 | 75 |
| PNMF3T3M |  | 3000 | 397 |  | 280 | 20,2 | 30 | 118 |
| PNMF3T4M |  | 4000 | 417 |  | 304 | 20,2 | 32,5 | 230 |
| PNMF3T5M |  | 5000 | 417 |  | 304 | 20,2 | 32,5 | 280 |
| PNMF4T1M | 4 | 1000 | 353 | 100 x 160 | 216 | 20,2 | 30 | 41 |
| PNMF4T2M |  | 2000 | 400 |  | 262 | 20,2 | 30 | 91 |
| PNMF4T3M |  | 3000 | 416 |  | 208 | 20,2 | 30 | 150 |
| PNMF4T4M |  | 4000 | 436 |  | 304 | 20,2 | 32 ,5 | 230 |
| PNMF4T5M |  | 5000 | 450 |  | 318 | 25 | 33 | 335 |
| PNMF5T1M | 5 | 1000 | 375 | 100 x 160 | 236 | 20,2 | 30 | 47 |
| PNMF5T2M |  | 2000 | 416 |  | 280 | 21 | 30 | 106 |
| PNMF5T3M |  | 3000 | 436 |  | 304 | 21 | 32,5 | 180 |
| PNMF5T4M |  | 4000 | 450 |  | 318 | 25 | 33 | 275 |
| PNMF5T5M |  | 5000 | 473 |  | 338 | 25 | 33 | 375 |

NOTICE D’UTILISATION

Fonctionnement

Installer les accessoires nécessaires au levage sur le palonnier en s’assurant que ces derniers ont une capacité adaptée à tous les cas d’utilisation du palonnier. Suspendre le palonnier au moyen de levage. Accrocher la charge au palonnier puis lever. S’assurer du bon chargement de l’ensemble : le palonnier doit être horizontal pendant le levage. Dans le cas contraire, interrompre le levage et positionner correctement la charge, le palonnier et les accessoires.

Consignes particulières

- Ne jamais utiliser pour le levage de personnes.

- Interdiction de stationner ou circuler sous la charge.

- Température d’utilisation : -10° à +100°C.

- Les accessoires tels que les crochets doivent être adaptés à tous les cas de levages.

- Pour tout levage, s’assurer que la charge a une résistance propre suffisante pour supporter les contraintes de flexion et les déformations pouvant être suscitées par le levage.

- Ne pas soulever de charges sur lesquelles seraient posées d’autres charges non solidaires.

- Ne jamais dépasser la capacité maximale d’utilisation.

Le poids propre du palonnier, additionné au poids de la charge soulevée, doit être inférieur à la capacité de l’engin de levage.

# Text boxes

CARACTERISTIQUES

- Structure en acier mécano-soudé.

- Température d’utilisation : -10 à +110 °C